Wissenswertes über einige gängige Zollgewinde (UNF und UNC)

| Die häufigsten Gewindegrößen an unseren Autos sind: |
| --- |
| 1/4 Zoll | "etwa wie 6mm" | Schlüsselweite 7/16 Zoll | "etwa 11mm" |
| 5/16 Zoll | "etwa wie 8mm" | Schlüsselweite 1/2 Zoll | "etwa 13mm" |
| 3/8 Zoll | "etwa wie 10mm" | Schlüsselweite 9/16 Zoll | "etwa 15mm" |

Mögen Zollmaße auch oft verwirrend erscheinen, die Sache hat System. 
Genau wie bei metrischen Gewinden werden auch Zollgewinde nach dem Durchmesser bezeichnet - nicht nach der Schlüsselweite. Eine M8-Schraube hat 8mm Durchmesser, nicht 8mm Schlüsselweite. Eine 5/16-Zoll-Schraube hat 5/16 Zoll Durchmesser, nicht 5/16 Zoll Schlüsselweite. Die folgende Tabelle mag bei der Identifizierung helfen:

| Durchmesser in Zoll | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchmesser in Millimeter | 6,3 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 |
| Gänge pro Zoll UNF Feingewinde | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| Gänge pro Zoll UNC Grobgewinde | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |